Fornitura e posa di passivante cementizio monocomponente di colore arancione, per la protezione attiva delle barre di armature del cemento armato, polimero modificato con inibitore di corrosione organico, da applicarsi a pennello sulle armature, tipo MasterEmaco P 5000 AP della Master Builders Solutions Italia Spa.

Il passivante sopra descritto dovrà essere marcato CE in accordo alla UNI EN 1504-7 (impieghi 11.1 – 11.2).

Per ogni ml di applicazione su barra di diametro 12 mm 	€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante spazzolatura meccanica o sabbiatura delle armature esistenti;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.