Realizzazione di fissaggi rapidi quali ancoraggio di barre ad aderenza migliorata, ancoraggio di barre filettate, ancoraggio di bulloni, ancoraggi di cancelli, ringhiere, cardini, antenne, ancoraggi di guard rails, parapetti, fissaggi di impianti di aria condizionata, di riscaldamento, elettrici, ancoraggi di connettori in carpenterie, piastre di acciaio su calcestruzzo, fissaggi di elementi di arredo urbano in applicazioni sui più diffusi materiali da costruzione sia pieni che forati, mediante fornitura e posa in opera di resina metacrilato a consistenza tixotropica, in cartuccia bi-compartimentale coassiale, priva di stirene, anche per ancoraggi pesanti, tipo MasterFlow 920 AN Master Builders Solutions Italia Spa.

Conforme alla certificazione ETA – 07/0091 ed ETA 07/0092.

L’ancorante chimico in cartuccia dovrà possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

*FeB44k, B450C, BST500

Per ogni ml di foro per barra Ø 8 mm		€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 10 mm		€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 12 mm		€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 16 mm		€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 20 mm		€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 24 mm		€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 25 mm		€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 30 mm		€/cad.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione, la fornitura di energia elettrica, acqua.