Preparazione dei giunti di contrazione di pavimenti in Ucrete della Master Builders Solutions Italia Spa, mediante taglio meccanico e pulizia con spazzola metallica delle pareti da polvere, grassi, oli, o qualsiasi altro agente contaminante che possa pregiudicare l'adesione del sigillante.

Per ogni m              €..........

Sigillatura di giunti di contrazione mediante applicazione di sigillante poliuretanico elastico bicomponente colabile tipo MasterSeal CR 460 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente avente la stessa gamma colori dei sistemi Ucrete.

Tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- Durezza shore A 80,

- Allungamento a rottura 20 %,

- Resistenza a trazione 15 MPa;

Per ogni m                €..........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- applicazione del primer MasterSeal CR 460 P;

- applicazione del fondo giunto MasterSeal 920;

- applicazione del sigillante MasterSeal CR 460.

Sono esclusi la preparazione del supporto mediante spazzolatura, eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.