Fornitura e posa in opera di malta cementizia polimero modificata a rapido asciugamento ad alta resistenza iniziale e finale applicabile per spessori da 2 a 40 mm, tipo MasterSeal P 385 D della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale malta ricopribile con rivestimenti resinosi dopo 48 ore dovrà essere caratterizzata da:

- marcatura CE e DoP secondo UNI EN 1504/2;

- marcatura CE e DoP di tipo R4 secondo UNI EN 1504/3;

- marcatura CE e DoP secondo UNI EN 13813.

€/m2 per mm di spessore -----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.