Fornitura e posa in opera di pavimentazione ad altissima resistenza chimica antiscivolo dello spessore di 5- 6 mm, multistrato, epossidica, antistatica, priva di solventi, a finitura lucida, tipo MasterTop 1289 AS_R della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale pavimento, articolato in primer epossidico tipo MasterTop P 604 in ragione di 0.3-0.5 kg/m2, primer conduttivo MasterTop P 687W AS in ragione di 0,10-0,15 kg/m2, rivestimento bicomponente epossidico antistatico MasterTop BC 389 AS o equivalente in ragione di 0,7-1 kg/m2, semina a rifiuto di filler conduttivo MasterTop F5 AS in ragione di 4-6 kg/m2, rivestimento bicomponente epossidico MasterTop BC 389 AS o equivalente in ragione di 1,2-1,6 kg/m2 dovrà essere caratterizzato da:

- marcatura CE secondo UNI EN 13813

- comportamento antistatico UNI EN 1081: resistenza a terra 104 - 106 ( (classe I secondo UNI EN 1504/2);

- certificazione di resistenza chimica per attacco severo UNI EN 13529 aggressivi numero 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10,1 11, 12, 13, 14.

- adesione al calcestruzzo, UNI EN 13892/8: classe B>1,5 UNI EN 13813;

- resistenza all’usura, UNI EN  13892/4 (BCA): classe A05 UNI EN 13813

- resistenza all’urto, UNI EN ISO 6272: classe IR>4 UNI EN 13813;

- classe di reazione al fuco Bfl - s1 secondo EN 13501-1.

€ / m2 ----

Il produttore deve fornire le certificazioni rilasciate da un laboratorio ufficiale del sistema secondo gli standard sopra riportati.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte inclusa la posa delle bandelle conduttive.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto, l’eventuale primer epossicementizio tipo MasterSeal P385 (ABC) quale barriera per l’umidità di risalita capillare, la pallinatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.