Fornitura e posa in opera di impregnante antipolvere bicomponente trasparente a base di resine epossidiche all’acqua ad azione consolidante ed idrofobizzante nei confronti dei supporti cementizi tipo MasterTop 1700 A7 B7 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale materiale dovrà essere caratterizzato da marcatura CE e relativa DoP secondo UNI EN 13813.

MasterTop 1700 A7 B7 sarà diluito con acqua in rapporto da 1 a 1 fino ad un massimo di 1 a 7. La corretta massima diluzione dovrà essere determinata in cantiere in base alle specifiche condizioni del supporto e agli obiettivi dell’intervento in oggetto.

Il consumo di MasterTop 1700 A7 B7 potrà variare da circa 0,05 a 0,15 kg/m2 in funzione del grado di assorbimento del supporto.

€ / m2 ----

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi l’eventuale ripristino del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.