Fornitura e posa in opera di sistema antibatterico a base di resine poliuretaniche ad alto spessore elastico, specifico per “pavimentazioni verticali” continue a finitura liscia MasterTop WS 300 PU della Master Builders Solutions Italia Spa articolato in:

- primer epossidico all’acqua, MasterTop P 686 W;

- rivestimento elastico ad alto spessore poliuretanico elastico, MasterTop BC 328 FLR;

- rete di rinforzo in MasterTop RM;

- finitura colorata poliuretanica antibatterica all’acqua, MasterTop TC417 W;

Tale sistema sarà caratterizzato da:

- spessore 1,5- 2 mm;

- certificazione batteriostatica secondo ISO 22196:2007;

- non a solvente;

- certificazione per le basse emissioni AgBB (Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions, VOC and SVOC from Building Products);

- conforme al LEED;

- crack bridging ability classe A3, UNI EN 1504/2;

- classe di reazione al fuoco Cfl-S1 - d0, UNI EN 13501/1;

- naturale continuazione del pavimento poliuretanico MasterTop 1300 con gli stessi colori (qualsiasi colore RAL) e con la stessa linea estetica;

- assenza di giunti.

€/m2 -----

Il prezzo comprende e compensa:

- fornitura e posa del primer epossidico all’acqua MasterTop P 686W o equivalente;

- fornitura e posa in opera del rivestimento elastico poliuretanica all’acqua MasterTop BC 328 FLR o equivalente;

- fornitura e posa in opera della rete di rinforzo MasterTop RM o equivalente;

- fornitura e posa in opera della finitura colorata poliuretanica antibatterica all’acqua MasterTop TC417 W o equivalente.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.